## Slide 1: 第二周

## Slide 2: 主要工作
完成CPU代码的编写
开发了FlashAndRam软件

## Slide 3: CPU的部件
Controller：控制器，负责读取指令以及状态寄存器产生控制信号，回传给顶层模块
ALU
MUL：采用booth算法，实现乘法，需64个clk
RegistersFile：寄存器堆
mm_manager:访存管理，下辖5个设备：片上Rom，Ram1，Ram2，Flash，串口。内置TLB，实现mmu的工作

## Slide 4: mm_manager:地址及设备
虚拟地址 | 虚拟地址范围 |  |  | 权限 | MMU | 物理地址范围 | 
kuseg | 0x00000000-0x7FFFFFFF |  |  | 内核/用户 | 是 | ~ | 
kseg0 | 0x80000000-0x9FFFFFFF |  |  | 内核 | 否 | 0x00000000-0x1FFFFFFF | 
kseg1 | 0xA0000000-0xBFFFFFFF |  |  | 内核 | 否 | 0x00000000-0x1FFFFFFF | 
kseg2 | 0xC0000000-0xFFFFFFFF |  |  | 内核 | 是 | ~ | 
设备 | 物理地址范围(byte)
片上ROM | 0x1FC00000-0x1FC00FFF
RAM1 | 0x00000000-0x003FFFFF
RAM2 | 0x00400000-0x007FFFFF
FLASH | 0x1E000000-0x1EFFFFFF
串口 | 0x1FD003F8-0x1FD003FC

## Slide 5
Rom:存放bootloader
Device_Ram1
Device_Ram2
Device_Flash:存放ucore
Device_COM：串口1：数据；串口2：状态

## Slide 6: CP0协处理器
Status
Index
EntryLo0
EntryLo1
EntryHi
BadVAddr
Count
Compare
Cause
EPC
EBase

## Slide 7: FlashAndRam